## Slide 1
Vision Inspector Protocol
(New DDA v1.0)

## Slide 2
Document History
v1.0: 초기 버전

## Slide 3
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
IP : 192.168.0.1 Port : 7701
제어 S/W (Client)
Vision S/W (Server)
$SITE_STATUS:site@
Connection
$SITE_STATUS:site,READY@
$RECIPE:site,recipe@
상태체크
Vision
레시피 변경
$SETTING:OK@
READY : 준비 완료
BUSY : 검사중
ERROR : 오류
OK : 변경 완료
NG : 변경 실패
$TEST:site,3@
$RESULT:site,3,P,angle,x,y@
Vision 검사
$TSITE_STATUS:site,ERROR@
Light On
Light Off
Recipe변경은 모든 사이트 Ready상태에만 가능
(검사중 변경 금지 – 변경 안됨)
Recipe변경은 Site#1에 대해서만 수행하면됨.
변경 필요 시점에 1회만 수행 하면 됨.
Vision Inspector Protocol : <New DDA>
$LIGHT:site,1@
$LIGHT:site,1@
$LIGHT:site,0@
$LIGHT:site,0@
Site Definition
Site No | Site Name
1 | Wafer Left
2 | Wafer Right
3 | Top Front
4 | Top Rear
5 | Bottom Front
6 | Bottom Rear

## Slide 4
Command | Format | Desc. | Response
SITE_STATUS | $SITE_STATUS:site@ | Vision Site 상태 요청 Ex) $SITE_STATUS:1@ | $SITE_STATUS:site,READY@ : Vision Site 준비상태(검사가능) $SITE_STATUS:site,BUSY@ : Vision Site 검사중 $SITE_STATUS:site,ERROR@ : Vision Site 오류
GET_RECIPE | $GET_RECIPE:site,maxnum,option@ | RECIPE 리스트 요청 ▶site : 1 (Site별로 구분 없음, 1회만) ▶maxnum : 레시피 요청 최대 개수 ▶option : (1: 생성순, 2: 최근 사용순) | $RECIPE_LIST:site,num,recipe1,recipe2,recipe3,……@ num : 실제 레시피 개수
RECIPE | $RECIPE:site,recipe@ | RECIPE 변경 요청 ▶site : 1 (Site별로 Recipe변경 필요 없음, 1회만) ▶recipe : Vision 레시피명 Ex) $RECIPE:1,RECIPE1@ | $SETTING:OK@ 레시피 변경 완료 $SETTING:NG@ 레시피 변경 실패
TEST | $TEST:site,type,target_id@ | Vision 검사 요청 ▶site : 1 ~ 6 → Site Definition 참고 ▶type : 1 (1: 검사, 2: Calibration) ▶target_id : (Wafer 검사시 Wafer ID, 그 외는 이용 안함) Ex) $TEST:1,1,BJWC73.14@ → Left Wafer 검사 $TEST:1,2,NA@ → Wafer Calibration $TEST:5,1,NA@ → Bottom 검사 | ▶Response에 대하여 다음 페이지들의 Case 별 응답 내용 참고
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Handler -> Vision
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 5
Command | Format | Desc. | Response
RESULT | $RESULT:site,type,result,angle,x,y@ | VISION 검사 결과 전송 ▶site : Wafer site no (1~2) ▶Type : (1: 검사, 2: Calibration) ▶result : 검사 결과 (P → 성공, F → 실패, A → 각도에러) ▶angle : 각도 (degree) ▶x : Wafer Center X (Calibration 일 경우는 NA) ▶y : Wafer Center Y (Calibration 일 경우는 NA) Ex) $RESULT:1,1,P,1.5,3500,3500@ → Wafer 검사 일 경우 $RESULT:1,2,P,1.5,NA,NA@ → Wafer Calibration 일 경우 VISION검사 수행이 불가능한 경우 $SITE_STATUS:site,ERROR@ 반환 | None
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler (Wafer Response)
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 6
Command | Format | Desc. | Response
RESULT | $RESULT:site,type,result,angle,x,y@ | VISION 검사 결과 전송 ▶site : Top site no (3~4) ▶type : (2: Calibration) ▶result : 검사 결과 (P → 성공, F → 실패) ▶angle : NA ▶x : x offset (mm) ▶y : y offset (mm) Ex) $RESULT:3,2,P,NA,1.5,1.1@ VISION검사 수행이 불가능한 경우 $SITE_STATUS:site,ERROR@ 반환 | None
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler (Top Response)
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 7
Command | Format | Desc. | Response
RESULT | $RESULT:site,type,result,angle,x,y@ | VISION 검사 결과 전송 ▶site : Bottom site no (5~6) ▶type : (1: 검사, 2: Calibration) ┌ ▶result : 검사 결과 (P → 성공, F → 실패, D → 디펙다이) 검사시 ├ ▶angle : 각도 (degree) 10회 반복 ├ ▶x : x offset (mm) └ ▶y : y offset (mm) Ex)$RESULT:5,1,P,0.3,1.5,1.1,D,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1@ $RESULT:5,2,P,NA,1.5,1.1@ VISION검사 수행이 불가능한 경우 $SITE_STATUS:site,ERROR@ 반환 | None
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler (Bottom Response)
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 8
Command | Format | Desc. | Response
GRAB_STATUS (Grab상태 전송) | $GRAB_STATUS:site,result@ | Camera Grab상태를 전송한다. (Grab상태 전송 후, 검사 수행됨) Handler에서는 정상 Grab상태 수신 후, 다음 site로 직시 이동 하여 T/T을 감소 시킬 수 있다. (이동 간, 또는 이동 후 결과 $RESULT 수신) Ex) $GRAB_STATUS:1,OK@ | None
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 9
Thank you