## Slide 1
Vision Inspector Protocol
(New DDA v1.7)

## Slide 2
Document History
v1.0: 초기 버전
v1.1: 검사 type 부분에서 calibration이 1번이 되도록 수정
v1.2: Wafer calibration용 위치 에러 반환 추가
v1.3: Bottom Cal과 Inspection 에 대하여 Response 수정
v1.4: Wafer Calibration Left/Right 구분 ID 추가, Bottom Cal 시 Picker ID 추가
V1.5: Light Control Interface 수정, Bottom 검사 D 항목 삭제.
V1.6: ① Wafer Calibration Interface의 Target ID 문자열(Left/Right)추가.
② Wafer Inspection Interface 의 Teaching Response 추가. ③ Bottom Calibration Interface의 Flying Calibration Response 추가.
V1.7: Bottom Inspection 판정 수정 (P/F -> P/N/F)

## Slide 3
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
IP : 192.168.0.1 Port : 7701
제어 S/W (Client)
Vision S/W (Server)
$SITE_STATUS:site@
Connection
$SITE_STATUS:site,READY@
$RECIPE:site,recipe@
상태체크
Vision
레시피 변경
$SETTING:OK@
READY : 준비 완료
BUSY : 검사중
ERROR : 오류
OK : 변경 완료
NG : 변경 실패
$TEST:site,1,id@
$RESULT:site,1,P,angle,x,y@
Vision 검사
$SITE_STATUS:site,ERROR@
Light On
Light Off
Recipe변경은 모든 사이트 Ready상태에만 가능
(검사중 변경 금지 – 변경 안됨)
Recipe변경은 Site#1에 대해서만 수행하면됨.
변경 필요 시점에 1회만 수행 하면 됨.
Vision Inspector Protocol : <New DDA>
$LIGHT:site, Type,1@
$LIGHT:site,1@
$LIGHT:site,0@
$LIGHT:site,0@
Site Definition
Site No | Site Name
1 | Wafer
2 | Top Front
3 | Top Rear
4 | Bottom Front
5 | Bottom Rear
Type Definition
Type No | Type Name
1 | Calibration
2 | Inspection
3 | Left Inspection
4 | Right Inspection
Light On/OFF 변경 수정:
$LIGHT:site,ON/OFF@ -> $LIGHT:site,type,ON/OFF@
(Calibration과 Inspection의 조명 레벨이 달라 수정 필요)

## Slide 4
Command | Format | Request Description | Response
SITE_STATUS | $SITE_STATUS:site@ | Vision Site 상태 요청 Ex) $SITE_STATUS:1@ | $SITE_STATUS:site,READY@ : Vision Site 준비상태(검사가능) $SITE_STATUS:site,BUSY@ : Vision Site 검사중 $SITE_STATUS:site,ERROR@ : Vision Site 오류
GET_RECIPE | $GET_RECIPE:site,maxnum,option@ | RECIPE 리스트 요청 ▶site : 1 (Site별로 구분 없음, 1회만) ▶maxnum : 레시피 요청 최대 개수 ▶option : (1: 생성순, 2: 최근 사용순) | $RECIPE_LIST:site,num,recipe1,recipe2,recipe3,……@ num : 실제 레시피 개수
RECIPE | $RECIPE:site,recipe@ | RECIPE 변경 요청 ▶site : 1 (Site별로 Recipe변경 필요 없음, 1회만) ▶recipe : Vision 레시피명 Ex) $RECIPE:1,RECIPE1@ | $SETTING:OK@ 레시피 변경 완료 $SETTING:NG@ 레시피 변경 실패
TEST | $TEST:site,type,target_id@ | Vision 검사 요청 ▶site : 1 ~ 5 → Site Definition 참고 ▶type : 1 (1: Calibration, 2: Inspection, 3: Left Wafer Inspection, 4: Right Wafer Inspection) ▶target_id : (Wafer 검사시 Wafer ID, Bottom 검사시 검사 개수, Wafer Calibration 시 Left/Right 구분, Bottom Calibration 시 Picker 번호(1~10), 그 외는 이용 안하므로 dummy 데이터 추가) Ex) $TEST:1,3,BJWC73.14@ → Left Wafer 검사 $TEST:1,1,LEFT(1)@ → Left Wafer Calibration $TEST:1,1,RIGHT(2)@ -> Right Wafer Calibration $TEST:4,2,10@ → Bottom front 검사 $TEST:5,1,5@ → Bottom rear 5번 Picker Cal | ▶Response에 대하여 다음 페이지들의 Case 별 응답 내용 참고 ※[주의] Wafer Inspection 시에는 3(Left), 4(Right)를 이용 ※[주의] Wafer Inspection 시작하기 전에 공유 폴더에 Map 파일을 넣어 두어야 함 ※[주의] Bottom Inspection 시에는 Vision 검사 요청을 하고 로봇을 이동 시키면 됨 ※ Wafer Calibration 요청 시 Target_id는 Left(1)/Right(2) 문자열 전달 추가. (V1.6)
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Handler -> Vision
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 5
Command | Format | Response Description | 참고내용
RESULT | $RESULT:site,type,result,angle,x,y@ | VISION 검사 결과 전송 ▶site : Wafer site no (1) ▶Type : (1: Calibration, 3: Inspection Left, 4: Inspection Right) ▶result : 검사 결과 (P → 성공, F → 실패, A → 각도에러, L→위치에러 , T->Image Teaching) ▶angle : 각도 (degree) ▶x : Wafer Center X (Calibration 일 경우는 NA) ▶y : Wafer Center Y (Calibration 일 경우는 NA) Ex) $RESULT:1,1,P,0,0,0@ → Wafer Calibration 일 경우 $RESULT:1,3,P,1.5,3500,3500@ → Left Wafer 검사 일 경우 $RESULT:4,1,P,pickernum,X,Y,…@→Bottom Calibration 일 경우 VISION검사 수행이 불가능한 경우 $SITE_STATUS:site,ERROR@ 반환 | Site 1 ※ Result 결과에 Image Teaching 결과(T) 추가. V1.6 (Wafer Align) ※ Bottom Flying Calibration Result 추가
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler (Wafer Response)
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 6
Command | Format | Response Description | 참고내용
RESULT | $RESULT:site,type,result,angle,x,y@ | VISION 검사 결과 전송 ▶site : Top site no (2~3) ▶type : (1: Calibration) ▶result : 검사 결과 (P → 성공, F → 실패) ▶angle : NA ▶x : x offset (mm) ▶y : y offset (mm) Ex) $RESULT:2,1,P,NA,1.5,1.1@ → Top Calibration 일 경우 VISION검사 수행이 불가능한 경우 $SITE_STATUS:site,ERROR@ 반환 | Site 2: Top front Site 3: Top rear
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler (Top Response)
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 7
Command | Format | Response Description | 참고내용
RESULT | $RESULT:site,type,result,angle,x,y@ | VISION 검사 결과 전송 ▶site : Bottom site no (4~5) ▶type : (1: Calibration, 2: Inspection) ┌ ▶result : 검사 결과 (P → 성공, F → 실패, N → Empty) 검사시 ├ ▶angle : 각도 (degree) 10회 반복 ├ ▶x : x offset (mm) └ ▶y : y offset (mm) Ex) $RESULT:4,1,P,0.3,1.5,1.1@ → Calibration 일 경우 $RESULT:4,2,P,0.3,1.5,1.1,F,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1,P,0.3,1.5,1.1@ → Inspection 일 경우 $RESULT:5,2,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000,N,0.000,0.000,0.000@ → Die Empty or Picker Not Detach VISION검사 수행이 불가능한 경우 $SITE_STATUS:site,ERROR@ 반환 | Site 4: Bottom front Site 5: Bottom rear
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler (Bottom Response)
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 8
Command | Format | Response Description | 참고내용
GRAB_STATUS (Grab상태 전송) | $GRAB_STATUS:site,result@ | Camera Grab상태를 전송한다. (Grab상태 전송 후, 검사 수행됨) Handler에서는 정상 Grab상태 수신 후, 다음 site로 직시 이동 하여 T/T을 감소 시킬 수 있다. (이동 간, 또는 이동 후 결과 $RESULT 수신) Ex) $GRAB_STATUS:1,OK@ | None
통신방식 : TCP/IP
Handler S/W : Client, Vision S/W : Server
Vision -> Handler
Vision Inspector Protocol : <New DDA>

## Slide 9
Thank you